Konfiguration und Test der Router - PC(Labtop) – Verbindung, bzw. der Netzverbindung ins 0xFF(Funkfeuer)-Netz

IP - Adresse und DNS-Serveradresse werden vom Router über DHCP vergeben!

(Eine ausführliche Beschreibung findet sich im 0xFF - WIKI https://wiki.graz.funkfeuer.at/MessKoffer!)

Gib dazu im Browser deines Vertrauens die Web Adresse des vorkonfigurierten Routers (http://192.168.1.1) ein. Nun siehst Du folgende Seite:

Wechsel nun auf Status (siehe nächster Screenshot). Siehst Du unter Nachbarn IP-Adressen angezeigt und ist der ETX Wert unter 3 (je näher bei 1 desto besser) so hast Du bereits eine funktionierende Verbindung zum 0xFF-Netz mit dem eingestellten Kanal!

Eingestellter Kanal	Empfangene 0xFF-Knoten		ETX-Wert

Siehst Du keinen Nachbarn angezeigt oder ist der ETX – Wert zu schlecht, kannst Du noch überprüfen, ob Du das 0xFF-Netz nicht auf einem anderen Kanal oder mit einer anderen Antennenausrichtung besser empfängst (siehe dazu Screenshot auf der nächster Seite).

Drücke periodisch auf WLAN-Scan, während du verschiedene für dich in Frage kommende mögliche Antennenpositionen ausprobierst. (Siehe auch aktive Antennen auf der ominösen Karte, bzw. Gallerie der Antennen Punkte/Panoramen)

Alle Netze mit folgender SSID gehören zum 0xFF- Netz.

SSID: <Kanalbez.>.graz.funkfeuer.at

0xFF-Netze		Kanal		Signalstärke

Versuche die Signalstärke (Balkenanzahl) durch Antennenfeinausrichtung für die verschiedenen Kanäle zu maximieren. Am besten ist es, wenn man alle möglichen Antennenpositionen pro Kanal durchprobiert bzw. gleich die ganzen 360 Grad um einen herum (möglichst auf dem Dach) auf Empfang absucht, da es immer - auch wenn kein Sichtkontakt zu einer Antenne besteht - durch Reflexionen zu FunkFeuer Empfang kommen kann. (Nimm Dir auf jeden Fall genug Zeit zur Antennensuche und bedenke, dass die beiliegende Sektorantenne einen eine Richtantenne darstellt.)

Hast Du nun einen Kanal gefunden, der nicht dem voreingestellten entspricht, musst Du noch den Kanal des Routers umstellen.

Gehe dazu auf Verwalten und gib als Benutzer: „root“ mit Passwort: „admin“ ein.

Unter Drahtlos kommst Du nun auf folgende Seite:

Spezielle Konvention nur für Kanal 3	Für alle anderen Kanäle (außer 3)gilt:

Ändere die ESSID: auf die Bezeichnung des stärksten Kanals(unter WLAN Scan), die BSSID: auf <Kanalnr>.ca.ff.ee.ba.be und

unter Kanal: die Kanalnr. (siehe Screenshot unten).

Danach gehe auf Übernehmen und führe einen Neustart des Routers durch.

Nun wird der Router neu gestartet und Du solltest ohne Probleme das 0xFF-Netz erreichen!! -> Ab zum Aufbau!!! ;-)